## Slide 1: Wasserqualität und Gebietskulissen im Kreis Coesfeld
Geschäftsführerin der Kreisstellen Coesfeld/Recklinghausen Beratungsteam Westliches Münsterland
Vortrag vor dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung am Mi 9. Juni 2021

## Slide 2
Wasserqualität im Kreis Coesfeld
I. der Grundwasserkörper- WRRL chem. Zustand
II. der Oberflächengewässer- WRRL chem. Zustand (Maßnahmenprogramme) ökologischer Zustand
morphologischer Zustand
III. der Wasserschutzgebiete und der Flächenkooperation Stever Wasserkooperation (Grund- und Oberflächenwasser)
Nitratbelastete (NO3) Bereiche > DüV (Grundwasser) Eutrophierte (P) Bereiche > DüV (Oberflächenwasser)
Hangneigung Bereiche (Run-off) > WHG / DüV (Oberflächenwasser) Trinkwassergewinnung > Wasserschutzgebiete / Wasserkooperation

## Slide 3
Team-Wasserrahmenrichtlinie: Beratungsregion Westmünsterland
WRRL bekommt viel Bedeutung!
Bisher bis 2020: Grüne GWK < keine Auflagen für grüne Grundwasserkörper (GWK)
Rote GWK < Auflagen für rote Grundwasserkörper (Gebietskulisse GWK): Gülleanalytik, Einarbeitungsfrist, kein Grünlandumbruch, Sperrfristverlängerung, keine Sperrfristverschiebung möglich ………………………………………………………………………………………………….
Ab 2021: Binnendifferenzierung (DüV, WHG, AVV GeA)
Nitratbelastete Gebiete Auflagen für alle Flächen in der Binnendifferenzierung unabhängig vom GWK: N-Düngung 20% unter Bedarf, schlagbezogene N-Obergrenze, Herbstdüngung nur noch in Ausnahmefällen, Begrenzung N-Düngung im Herbst auf Grünland, verpflichtender Zwischenfruchtanbau, Sperrfristverlängerung für Festmist, verpflichtende Wirtschaftsdüngeranalysen, Schulungspflicht N-Düngung alle 3 J. Kulisse DüV 2021
Eutrophierte Gebiete = Phosphatbelastete Gebiete Auflagen für alle Flächen in der Binnendifferenzierung unabhängig vom GWK: verpflichtende Wirtschaftsdüngeranalysen, Schulungspflicht N-und P-Düngung alle 3 Jahre) Kulisse DüV 2022
Hangneigungsbereiche - bei Gefälle anlegen Grünstreifen, Abstand ohne Düngung und Pflanzenschutz, Einarbeitungszone, Suchkulisse WHG 2021

## Slide 4
Quellen: 2. BWP NRW und www.elwasweb.nrw.de
Vergleich Grundwasserkörper (GWK):
2. Bewertungszeitraum 2007 - 2012
3. Bewertungszeitraum 2013 - 2018
Monitoring: 2007-2012
Monitoring: 2013-2018
Anteil mit Überschreitungen von ca. 40 % auf 30 % der Landesfläche gesunken.
10% der Messstellen ausgesondert, weil nicht tauglich. Neue werden eingerichtet
Notes: Landesdüngeverordnung LDüngVO (19.02.2019):
Gebiete von Grundwasserkörpern (GWK) im schlechten chemischen Zustand aufgrund einer Überschreitung des Schwellenwerts von 50 mg/l für Nitrat (Grundwasserverordnung)
Gebiete von GWK mit steigendem Trend von Nitrat (GwVO § 10) und einer NO3-Konzetration von mindestens drei Vierteln des Schwellenwertes (37,5 mg/l NO3)

## Slide 5: Grundwasserkörper in NRW
Zustandsbewertung der 275 GWK 2013-2018, gültig bis 2020 DüV:
88 GWK (32% der Fläche NRWs; 30x Trend ↑) im schlechten chemischen Zustand bzw. mit steigendem Trend wegen Nitrat
Maßnahmen zur Reduzierung der Stickstoff-Einträge in das Grundwasser notwendig
  Ermittlung des N-Minderungsbedarfs zur Erreichung des Schutzziels für das Grundwasser
  Weitere Binnendifferenzierung der Belastung innerhalb der GWK erforderlich
Bewertungszeiträume WRRL: 1) 2000-2006 2) 2007-2012 3) 2013-2018
4) 2019-2024

## Slide 6
Kreis Coesfeld Grundwasserkörper
2. Bewertungszeitraum 2007–2012
Auflagen roter Grundwasserkörper (GWK WRRL) 2017 bis 2020:
Landwirtschaftskammer NRW DüngeV:
Einarbeitungsfrist 1 Stunde (auf unbewachsenem Boden)
Verlängerung der Sperrfrist auf Grünland (ab 15.10.)
Gülleanalysen (vor der Ausbringung)
UWB Kreis:
keine DGL-Umbruchgenehmigung
keine Sperrfristverschiebung
928_19
928_21
278_19
3_12
3_13
278_10
278_16
3_13
Team-Wasserrahmenrichtlinie: Beratungsregion Westmünsterland

## Slide 7: 3. Bewertungszeitraum 2013-2018 Aktuelle WRRL-Monitoring-Ergebnisse

## Slide 8: Kreis Coesfeld Chemischer Zustand der Grundwasserkörper – Nitrat 2021

## Slide 9: Binnendifferenzierung: Immissionsbasierte Abgrenzung der Gebiete
LDüngeVO NRW März 2020
AVV GeA – Bund Umsetzung 2021 bis 2024
Notes: Allgemeine Verwaltungsvorschrift
§ 4 festgelegte Grundwasserkörper; messstellenbasierte Betrachtung
§ 5 Messstellennetzdichte mindestens 1 Messstelle je 50 qkm
§ 6 Immissionsbasierte Abgrenzung der mit Nitrat belasteten Gebiete
§ 7modellbasierte Nitrataustragsgefährdung

## Slide 10
Ausweisung der mit Nitrat belasteten Gebiete nach § 13a der DüV:
  immissionsbasierte, messstellenbezogene Abgrenzung von Gebieten innerhalb festgelegter Grundwasserkörper
  Binnendifferenzierung nitratbelaste Flächen (Feldblöcke mit Modellrechnung zum Eintragsrisiko) Feldblock=mehrere Schläge
Ausweisung eutrophierter Gebiete nach § 13a der DüV
  Identifizierung der betroffenen Oberflächenwasserkörper nach physikalisch-chemischen und biologischen Qualitätskomponenten
  Anteil der P-Einträge aus landwirtschaftlicher Quellen größer als 20% der Gesamt-P-Einträge
AVV GeA = Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Gebietsausweisung von nitratbelasteten und eutrophierten Gebieten

## Slide 11: Vergleich der Verfahren zur Gebietsausweisung bei Nitrat
LDüV 2019
„Rote“ Grundwasserkörper gemäß Monitoring 2007-2012
LDüV 2020 | LDüV 2021
Ausgangskulisse: „Rote“ Grundwasserkörper gemäß Monitoring 2013-2018 | Ausgangskulisse: Potentiell belastete Teilbereiche um belastete Messstellen
Ermittlung eines maximal duldbaren N-Überschuss für jeden Feldblock in Ausgangskulisse durch Modellierung | 
Abgleich des duldbaren N-Überschuss mit pauschalem Wert von 60 kg N/ha | Abgleich des duldbaren N-Überschuss mit berechnetem regionalen N-Überschuss

## Slide 12: Maximal tolerierbare N-Saldo je Feldblock
Boden, Bodentyp, Niederschläge, Grundwasserstand:
Wieviel darf ich ausbringen?

## Slide 13: Regionale N-Feldstallbilanzüberschüsse (2014/16)
Wieviel Nährstoffe fallen an? (N-Saldo Zufuhr minus Abfuhr)

## Slide 14: Nitrat-belastete Gebietskulisse (DüV) im Kreis Coesfeld 2021
Gemeinde | Landw. Fläche ha | NO3-belastete Flächen ha ab 3/2021 | NO3-belastet % der LF ab 3/2021 | N-Saldo kg N /ha 2016-2019
Ascheberg | 7.454 | 85 | 1 | 61
Billerbeck | 6.699 | 807 | 12 | 51
Coesfeld | 8.919 | 900 | 10 | 66
Dülmen | 11.853 | 1.403 | 12 | 42
Havixbeck | 3.617 | 34 | 1 | 72
Lüdinghausen | 8.670 | 2.182 | 25 | 52
Nordkirchen | 3.449 | 0 | 0 | 53
Nottuln | 6.067 | 57 | 1 | 69
Olfen | 2.990 | 516 | 17 | 55
Rosendahl | 6.537 | 1.686 | 26 | 52
Senden | 6.926 | 0 | 0 | 46
Kreis Coesfeld | 73.182 | 7.671 | 10 | 56

## Slide 15
Bedeutung und Auswirkungen der Binnendifferenzierung
(AVV GeA ab 1.1.2021):
N-Düngung 20% unter Bedarf
Schlagbezogene N-Obergrenze
Herbstdüngung nur noch in Ausnahmefällen
Begrenzung N-Düngung im Herbst auf Grünland
Verpflichtender Zwischenfruchtanbau
Sperrfristverlängerung für Festmist
Verpflichtende Wirtschaftsdüngeranalysen
Schulungspflicht N-Düngung alle 3 Jahre
Team-Wasserrahmenrichtlinie: Beratungsregion Westmünsterland

## Slide 17: Nitratbelastete und eutrophierte Feldblöcke im Kreis Coesfeld (DüV) -Grundwasser / Oberflächenwasser-

## Slide 18: Übersicht Eutrophierte Gebiete nach §13a DüV im Kreis Coesfeld - Oberflächenwasser -
Verpflichtende
Wirtschaftsdüngeranalysen
Schulungspflicht N- und P-Düngung
alle 3 Jahre
Suchkulisse des LANUV NRW

## Slide 19: Eutrophierte Gebietskulisse (DüV) im Kreis Coesfeld 2021
Gemeinde | Landw. Fläche ha | Eutrophierte Flächen ha ab 3/2021 | Eutrophierte Flächen % der LF ab 3/2021 | 
Ascheberg | 7.454 | 654 | 9 | 
Billerbeck | 6.699 | 4.190 | 63 | 
Coesfeld | 8.919 | 2.931 | 33 | 
Dülmen | 11.853 | 6.311 | 53 | 
Havixbeck | 3.617 | 800 | 22 | 
Lüdinghausen | 8.670 | 4.225 | 49 | 
Nordkirchen | 3.449 | 2.492 | 72 | 
Nottuln | 6.067 | 2.983 | 49 | 
Olfen | 2.990 | 0 | 0 | 
Rosendahl | 6.537 | 4.413 | 68 | 
Senden | 6.926 | 3.647 | 53 | 
Kreis Coesfeld | 73.182 | 32.646 | 45 | 

## Slide 20: WRRL-Oberflächengewässer Programmmaßnahmen (freiwillig) 3. Bewirtschaftungsplan
27 | Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
28 | Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen
29 | Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
30 | Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
31 | Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge aus Drainagen
32 | Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft
504 | Beratungsmaßnahme durch die Landwirtschaftskammer NRW

## Slide 21
Uferrandstreifen– Graswurzelgeflecht schützt am besten vor Bodeneintrag in Gewässer (weniger Run-off)

## Slide 22
Wirkung von Zwischenfrüchten Erhöhung der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens
ohne Zwischenfrucht über Winter
Zwischenfrucht über Winter
Wo liegt der Unterschied im Frühjahr?
verfestigt, verklumpt, wenig Poren locker, krümelig, gute Porenstruktur
Geringe Wasseraufnahmefähigkeit Hohe Wasseraufnahmefähigkeit
Mehr Wasser-Retention, weniger Run-off

## Slide 23: Suchkulisse Hangneigung (WHG/DüV) Kreis Coesfeld - Oberflächenwasser -

## Slide 24
Suchkulisse Hangneigung (WHG/DüV)
Ausweisung erfolgt in farblicher Abstufung nach Gefälle:
Gelb < Orange < Rot/Rosa
Quelle: ELWAS WEB
Auflagen:
Abstand von GW-Oberkante
Keine Düngung
Kein Pflanzenschutz
5-jähr.-Begrünung
Sofortige Einarbeitung

## Slide 25
Beispielbetrachtung Wuppertal
Mittels Mauszeiger kann eine Position im Diagramm angesteuert werden, für die dann eine abweichende Höhenangabe zur Höhe des Startpunktes dargestellt wird. Zeitgleich erfolgt die Darstellung des Punktes in der Landkarte als grünes Kreuz auf der roten Linie

## Slide 26: Bewirtschaftungsauflagen bei Hangneigung
Bei Gefälle von 5 bis 10 Prozent:
0
0=Böschungsoberkante
3
5
20 m
5% - 10%
Gefälle auf 20 m
Keine Düngung
5-jährige Begrünung (WHG)
DüV: Sofortige Einarbeitung der Düngemittel auf 3-20 m: Auf unbestellten Flächen, und in Reihenkulturen mit Abstand von 45 cm und mehr außer mit Untersaat.
Auf bestellten Flächen Ausbringung nur bei hinreichender Bestandesentwicklung, Mulch- oder Direktsaat und in Reihenkulturen mit Abstand von 45 cm und mehr nur bei Untersaat oder Einarbeitung der ausgebrachten Düngemittel
1
Kein Pfl.-schutz

## Slide 27: Hangneigung-Suchkulisse (WHG/DüV) im Kreis Coesfeld 2021
Gemeinde | Landw. Fläche ha | Gefälle > 5% - 10% ha ab 3/2021 | Gefälle 10% - 15% ha ab 3/2021 | Gefälle > 15% ha
Ascheberg | 7.454 | 15 | 1 | 0
Billerbeck | 6.699 | 45 | 6 | 8
Coesfeld | 8.919 | 25 | 1 | 0
Dülmen | 11.853 | 8 | 0 | 0
Havixbeck | 3.617 | 12 | 2 | 1
Lüdinghausen | 8.670 | 30 | 1 | 0
Nordkirchen | 3.449 | 5 | 0 | 0
Nottuln | 6.067 | 51 | 4 | 0
Olfen | 2.990 | 24 | 10 | 2
Rosendahl | 6.537 | 7 | 0 | 0
Senden | 6.926 | 11 | 1 | 0
Kreis Coesfeld | 73.182 | 233 | 25 | 11
 | % der LF | 0,32 | 0,03 | 0,01
Gefälle auf den ersten 20 m von Böschungsoberkante

## Slide 28: Folgen für die Landwirtschaft durch DüV/WHG insbesondere in nitratbelasteten Gebieten und Hangneigung
Verringerte Bewirtschaftungsfläche
Weiter verkürzte Ausbringzeiten von Wirtschaftsdüngern für Landwirte, längere Sperrfristen
Weiterer Mehrbedarf von Lagerraum notwendig
Höhere überbetriebliche Abgabe von Wirtschaftsdünger notwendig
Fallende Bereitschaft zur Aufnahme von Wirtschaftsdünger
überregionale Abgabe der Wirtschaftsdünger
Verminderte Erträge und Qualitäten (geringerer Rohproteingehalt) der landwirtschaftlichen Produkte
 verminderter Erlös von landwirtschaftlichen Produkten bzw. höherer Import von Futtermitteln

## Slide 29
Reichen Futter-und Gülle-nachweisflächen weiterhin aus?
Futterflächennachweis für die Baugenehmigung noch eingehalten?
Flächenverlust und extensive Bewirtschaftung
begrenzt die Tierhaltung
Futterflächenbedarf und ggfs. Futterzukauf nötig?
Gülleflächenverlust bedeutet höhere Transportkosten, mehr Lagerung oder mehr Gülleabgabekosten (Obergrenzen DüngeV)
Tier-Reduzierung/Abstockung bedeutet in der Konsequenz zwangsläufig Minderung des Familien-/Betriebseinkommens
Das wirtschaften wird schwieriger
Extensivierung führt zu höherer Flächen-konkurrenz

## Slide 30: Morphologie der Oberflächengewässer WRRL

## Slide 31
Greening+AUKM 18% des Ackerlandes 11.920 ha
Sonstiges: 1.792 ha (3%)
Zus. ca. 21%
der Ackerfläche
dient dem Wasserschutz
Das tun die 2.200 Bäuerinnen/Bauern im Kreis COE:
Greening: 5 % der Ackerfläche: a) 300 ha diverse ökologische Maßnahmen 0,6% von 64.000 ha gesamt (Brache, Stilllegung, Streifen, Leguminosen)
b) 10.500 ha Zwischenfrucht (Öko-Faktor x 0,3) 4,9%
AUKM: c) 1.120 ha (davon Uferrandstr. ca. 650 ha = km) 1.035 Betriebe von 2.200 gesamt;
47 % der Betriebe
Vertragsnaturschutz: 150 Betriebe = 230 ha
Öko-Landbau: 23 Betriebe = 1.200 ha
Wasserkooperation 800 Koop-Betriebe mit 64% der landw. Fläche:
21 Betriebe = 160 ha N-reduzierte Düngung in WSGen
20 Betriebe = 160 ha Zwischenfruchtanbau
55 Betriebe = 42 ha Gewässerschutzstreifen
    230 Spritzenwaschplätze
    Rücknahme unbrauchbarer Pflanzenschutzmittel
    Technikverbesserungen (Spritzdüsen, Fahrbreiten, Abstandhalter, u.a.m.)
    Wirkstoffmanagement, Einbau mechanischer Unkrautbekämpfung
    Monitoring Vorfeld-Messstellen (aktuell: 14 mg/L NO3 im Trinkwasser)
    Pflanzenschutzmitteleinträge Null, kein Aktivkohleeinsatz nötig
WRRL-Beratung LWK: WRRL-Zwischenfruchtanbau = 1.560 ha
Projekte/Freiwillige Aktionen: Grünschatz: Blüh-und Wildpflanzenanbau Wildpflanzenanbau_für_Biogasanlagen_Projekt-Stiftung Westf. Kulturlandschaft Jagdschneisen/ Wildacker/ Schon-Blühstreifen/ Feldvogelinseln Blumenpracht am Wegesrand ca. 200 km Blühendes Band aus Bauerhand KlimaBeHaGen …

## Slide 32
(50 mg/l NO3 Grenzwert TrinkwasserV)

## Slide 33
Dosierung der Aktivkohle im Wasserwerk Haltern gegen Pflanzenschutzmittel 2011 - 2020
Kooperationsberater: Tobias Schulze Bisping
Null Aktivkohle-Einsatz im 4. Jahr
Kooperationsvertrag:
Förderung erfolgt nur, wenn im Jahr weniger als 100 t Aktivkohle eingesetzt wird.

## Slide 34
Wasserschutz ist ein „lernendes System“ mit vielen verschiedenen Vorgaben sowie Beteiligten